## Slide 1
KAM KRÁČAJÚ BEZDRÔTOVÉ SIETE 2026
Riešenie kybernetického incidentu v prostredí telekomunikačného operátora
Praktické postupy, reálne incidenty a odporúčania pre odolnejšiu sieť
Michal Lonček · Energotel, a.s.

## Slide 2
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
3
POVINNOSTI
Regulačný rámec a povinnosti
Incident = negatívny dopad na dôvernosť, integritu a dostupnosť
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a vyhláška č. 227/2025 Z. z.
Smernica NIS2 — rozšírené povinnosti a zodpovednosť vedenia
Povinnosť hlásiť incident na NBÚ v stanovených lehotách

## Slide 3
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
2
PREČO JE INCIDENT U OPERÁTORA INÝ
Operátor: obeť aj kritická infraštruktúra
Súčasne terč útoku aj kritická infraštruktúra, od ktorej závisia ďalší
Kaskádový dopad — incident sa šíri na zákazníkov aj na nadväzujúce služby
Sieť treba udržať v prevádzke počas riešenia — nedá sa len „vypnúť a opraviť“
Reputačné a zmluvné (SLA) dôsledky sú okamžité a merateľné

## Slide 4
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
4
MAPA HROZIEB
Roviny siete ako mapa hrozieb
DATA PLANE
Prenos dát zákazníkov
CONTROL PLANE
Smerovanie a riadenie siete (BGP, IGP)
MANAGEMENT PLANE
Správa a prístup k zariadeniam
ZARIADENIA A SLUŽBY
Prvky siete + podporné systémy (DNS, AAA, OSS/BSS)
Každá rovina má iné hrozby, iné dopady a iné realistické obrany.

## Slide 5
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
5
DATA PLANE
DDoS a amplifikácia
HROZBA
Volumetrické, protokolové a aplikačné DDoS
Amplifikácia (DNS, NTP, memcached)
Cieľ: zahltiť linkovú kapacitu
DOPAD
Zahltenie liniek
Výpadok pre všetkých za zasiahnutým bodom
Zahltenie infraštruktúry
ČO ZVLÁDNE MENŠÍ OPERÁTOR
RTBH dohodnutý s upstream
BGP FlowSpec na cielené filtrovanie
Scrubbing (vlastný / tretia strana)
Základný flow monitoring

## Slide 6
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
6
CONTROL PLANE
BGP a smerovanie
HROZBA
BGP hijack a route leak
Únos prefixov
Útoky na riadiacu rovinu smerovania
DOPAD
Presmerovanie / odklonenie prevádzky
Výpadok dostupnosti
Odpočúvanie prevádzky
ČO ZVLÁDNE MENŠÍ OPERÁTOR
RPKI ROA + validácia trás
Prefix filtre a max-prefix limity
Monitoring vlastných prefixov
Pravidlá dobrej praxe

## Slide 7
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
7
MANAGEMENT PLANE
Prístup k zariadeniam
HROZBA
Kompromitácia mgmt rozhraní (SSH, SNMP, NETCONF)
Exponovaná správa zariadení
Zneužité prihlasovacie údaje
DOPAD
Priama kontrola nad sieťou
Ticho a dlhodobo
Najnebezpečnejší scenár
ČO ZVLÁDNE MENŠÍ OPERÁTOR
Oddelená mgmt sieť, žiadny mgmt z internetu
MFA a individuálne účty
Out-of-band management
SNMPv3, audit prístupov

## Slide 8
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
8
ZARIADENIA A SLUŽBY
Zraniteľnosti a podporné systémy
HROZBA
CVE v routeroch/switchoch
Zastaraný firmware, supply chain
Útoky na DNS, RADIUS/AAA, DHCP
Ransomvér v OSS/BSS a IT
DOPAD
Výpadok autentifikácie zákazníkov
Ochromenie interných systémov
Zastavenie fakturácie
ČO ZVLÁDNE MENŠÍ OPERÁTOR
Patch management a sledovanie CVE
Segmentácia (IT / OSS-BSS / sieť)
Redundancia DNS a AAA
Offline / immutable zálohy

## Slide 9
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
9
AKO INCIDENT ZVLÁDNUŤ
Životný cyklus incidentu
1
Príprava
›
2
Detekcia
›
3
Triáž
›
4
Zadržanie
›
5
Obnova
›
6
Poučenie
O dopade rozhoduje viac príprava a detekcia než improvizácia počas útoku.

## Slide 10
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
10
KDE SA VYHRÁVA
Príprava a detekcia
PRÍPRAVA
IR plán a playbooky (DDoS, BGP, ransomvér)
Definované role, kontakty, eskalácia (RACI)
Známy „normálny stav“ siete (baseline)
DETEKCIA
Flow telemetria (NetFlow / IPFIX)
Monitoring BGP a vlastných prefixov
Centralizované logy / SIEM, syslog
Alertovanie na anomálie, threat intel

## Slide 11
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
11
REAKCIA
Zadržanie a obnova
ZADRŽANIE
RTBH a BGP FlowSpec pri DDoS
ACL, filtrovanie, presmerovanie na scrubbing
Izolácia management roviny a segmentov
OBNOVA
Obnova z overených offline / immutable záloh
Rebuild zo známeho čistého stavu
Kontrolované obnovenie a overenie integrity

## Slide 12
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
12
DOSTUPNOSŤ
Vysoká dostupnosť počas incidentu
Sieť musí ostať „nažive“ aj počas boja s útokom
Graceful degradation — radšej obmedzená služba než totálny výpadok
Redundancia a HA architektúra počítajúca s výpadkom časti siete
Vopred rozhodnuté priority: ktoré služby a ktorých zákazníkov chránime prednostne
Odolnosť sa navrhuje pred incidentom, nie improvizuje počas neho.

## Slide 13
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
13
TÍMY
Koordinácia technických tímov
Incident zvláda tím, nie jednotlivec — chaos je najväčší nepriateľ
Jasné role: kto rozhoduje, kto komunikuje, kto zasahuje technicky
Spolupráca NOC a SOC, definovaná eskalácia a odovzdávanie zmien
„War room“ / spoločný kanál pre incident — jeden zdroj pravdy
Zapojenie externých partnerov (upstream, IR firma, dodávatelia) podľa plánu

## Slide 14
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
14
KOMUNIKÁCIA
Komunikácia počas incidentu
INTERNÁ
Vedenie a technické tímy — jeden konzistentný obraz situácie
VOČI ZÁKAZNÍKOM
Včasne, vecne, bez planých sľubov
VOČI REGULÁTOROVI
Hlásenie NBÚ / vCSIRT podľa povinností
UPSTREAM OPERÁTOR
Koordinácia pri DDoS a BGP incidentoch
Pripravené šablóny komunikácie šetria kritické minúty.

## Slide 15
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
15
RANSOMVÉR
Zaplatiť výkupné? Bitcoin nie je úniková cesta
ŠTYRI MÝTY, KTORÉ ÚTOČNÍK POTREBUJE
„Zaplatím a mám to vyriešené.“ Platba nezaručí obnovu; ~56 % platí, no ~68 % aj tak obnovuje zo záloh.
„Keď zaplatím, dáta neuniknú.“ Double extortion: Change Healthcare zaplatila ~22 mil. USD — prišla druhá skupina.
„Vyrieši sa to potichu.“ Ohlasovacia povinnosť platí; platba vás označí ako platcu.
„Bitcoin je anonymný.“ Blockchain je vystopovateľný (Colonial Pipeline: FBI vrátila ~2,3 z 4,4 mil. USD).
JE PLATBA LEGÁLNA?
Nie je plošne zakázaná, ale ani bezpečná
Platba sankcionovanému subjektu = porušenie sankcií EÚ
Podľa okolností: legalizácia príjmov, financovanie terorizmu, podpora zločineckej skupiny
Riešením nie je platba, ale testované offline zálohy + IR plán.

## Slide 16
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Z praxe: DDoS kampaň na Energotel
Reálne incidenty a reálne dáta zo SOC prevádzky (2026)

## Slide 17
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
17
ÚTOK A · VOLUMETRICKÝ
Masívny volumetrický DDoS
VEKTOR ÚTOKU
Saturácia kapacity liniek
Cieľ je zahltiť linku, nie len vyvolať alert
Objem ~1,5+ Tbps*
EFEKT ÚTOKU
Nedostupná služba
Zasiahnutý aj control plane routerov
Kritická je BGP stabilita a session churn
ČASOVÉ OKNO
Minúty, nie hodiny
Na klasickú eskaláciu nie je priestor
Rozhoduje predpripravený IRP plán
Pri telco DDoS tejto intenzity už samotný začiatok útoku znamená prevádzkový incident.

## Slide 18
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
18
ÚTOK A · DÁTA ZO SOC
Objem a priebeh útoku
130+
Gb/s na rozhraní
1
cieľ (91.148.51.13)
~10 min
tvrdé okno útoku

## Slide 19
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
19
ÚTOK A · ZDROJE A PORTY
Jeden cieľ, tisíce zdrojov
SRC / DST IP histogram — mnoho zdrojov, jediný cieľ (/32)
TOP DST port: UDP/80
~1000–1200 unikátnych zdrojov • jediný cieľ (/32) • dominantne UDP/80 — 105 Gb/s (max 137)

## Slide 20
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
20
ÚTOK A · GEOGRAFIA
Odkiaľ útok prichádzal
Cieľ na Slovensku; zdroje globálne — dominantne Čína, USA a ďalšie krajiny.

## Slide 21
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
21
PREVÁDZKOVÁ REALITA
Čo pri takomto DDoS SOC stíha — a čo už nie
SOC / MONITORING — STÍHA
Vidí prvý náraz
Deteguje, potvrdzuje, varuje
Identifikuje zasiahnuté linky a služby
Odovzdá technický kontext na eskaláciu
ESKALÁCIA / RIADENIE — NESTÍHA OD NULY
Zháňať mandát a schválenie
Zvolávať response tím
Riešiť ad hoc
Spúšťať response model, ktorý neexistoval vopred
Ak útok trvá minúty, rozhodovanie musí byť pripravené vopred. Počas útoku je už neskoro.

## Slide 22
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
22
MITIGÁCIA V MINÚTACH
sFlow detekcia + BGP FlowSpec reakcia
sFlow
zber a detekcia:
dst IP, porty, intenzita
›
Policy controller
vyhodnotenie
match + action
›
BGP FlowSpec
distribúcia pravidla
do edge routerov
›
Perimeter
drop / rate-limit /
redirect do VRF
ČO ROBÍ SFLOW
Sieťová telemetria — exportuje hlavičky paketov
Centralizovaný zber na kolektor
ČO ROBÍ FLOWSPEC
Distribuuje presný filter do routerov bez ručného zásahu
Signalizácia cez BGP — skracuje čas medzi zistením a reakciou
Rozhoduje reťaz: vidieť vzor → premeniť ho na pravidlo → dostať ho na perimeter.

## Slide 23
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
23
ÚTOK B · ADAPTÍVNA KAMPAŇ
Protivník sa správa adaptívne
OPAKOVANOSŤ · CIELENOSŤ
Útoky sa vracali opakovane
Cieľom telco infra a dostupnosť služieb
ADAPTÁCIA
Protivník čítal obranu
Po zistení mitigácie zmenil techniku
Učil sa z našej reakcie
REGULAČNÁ LÍNIA
Opakované hlásenia na NBÚ
Prípad presahoval bežný prevádzkový incident
Keď protivník pozoruje obranu a mení taktiku, SOC už nesleduje len incident — sleduje protivníka.

## Slide 24
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
24
ÚTOK B · OBJEM
600+ Gb/s naprieč peeringom
Dva intenzívne nárazy • distribuované cez viacero peeringov: NIX.CZ, SUPERNET, ORANGE, SWAN.SK…

## Slide 25
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
25
ÚTOK B · ROZSAH
Mnoho zdrojov aj cieľov
~14 000
unikátnych zdrojov
~9 000
cieľov — už nie jeden /32
random
porty aj ciele
Vzor sa zámerne rozmazáva — obrana stráca presnosť.

## Slide 26
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
26
ÚTOK B · NOVÁ TAKTIKA
Packet spraying
ÚMYSELNÁ NÁHODNOSŤ
Cieľ: rozbiť rozpoznateľný vzor
Náhodné cieľové IP adresy
Náhodné UDP a TCP porty naprieč útokom
Ťažko oddeliť škodlivé od legitímneho
Presný filter chýba; široký filter už bolí biznis
Obrana je potom buď pomalšie presná, alebo rýchlejšie bolestivá.

## Slide 27
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
26
ÚTOK B · NOVÁ TAKTIKA
Packet spraying
SRC / DST proto+port histogram — náhodné UDP porty
Obrana je potom buď pomalšie presná, alebo rýchlejšie bolestivá.

## Slide 28
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
27
TVRDÉ ROZHODNUTIE
Obmedziť UDP kvôli základnej kontinuite
TECHNICKÁ REALITA
Presný filter už nebol bezpečný
Randomizácia cieľov a portov rozmazala pattern
Široká mitigácia hrozila kolaterálom na legitímnej prevádzke
BIZNIS ROZHODNUTIE
Obmedziť všetky UDP okrem najbežnejších (443, 53…)
Cieľ už nie plná funkcionalita, ale udržať biznis v chode
Rozhoduje vedenie

## Slide 29
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
28
EPILÓG
Project FENIX: dôveryhodná sieť, keď internet horí
ČO TO JE
Vznikol v NIX.CZ po intenzívnych DoS útokoch v roku 2013
Zachováva dostupnosť zapojených subjektov počas útoku
Dôveryhodné prepojenie a komunikácia „poslednej šance“
PRE ENERGOTEL
Prvý slovenský ISP zapojený do projektu FENIX
Praktická vrstva dôvery, peeringu a koordinácie v kríze
V praxi zatiaľ neodskúšané

## Slide 30
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
29
ODPORÚČANIA
Prioritizačná matica pre regionálnych operátorov
RÝCHLE A LACNÉ — UROBTE HNEĎ
RPKI ROA pre vlastné prefixy
MFA na dôležitých službách
Žiadny mgmt prístup z internetu
RTBH s upstream • flow monitoring • patch management
RÝCHLE, S INVESTÍCIOU
Scrubbing (upstream / tretia strana)
Out-of-band management
STRATEGICKÉ A LACNÉ
IR plán a playbooky
Offline / immutable zálohy + test obnovy
Hardening, pravidlá dobrej praxe
Tabletop cvičenia
STRATEGICKÉ, S INVESTÍCIOU
Dedikovaný SOC / monitoring
On-prem anti-DDoS a redundancia
Segmentácia a HA architektúra

## Slide 31
Kam kráčajú bezdrôtové siete 2026 · Riešenie kybernetického incidentu
30
AKČNÝ ZOZNAM
Čo spravím hneď v pondelok
1
Skontrolujem, či žiadne mgmt rozhranie nie je dostupné z internetu. Pripravím plan na hardening zariadení.
2
Zapnem MFA na prístupoch k dôležitým zariadeniam resp. službám
3
Vytvorím / overím RPKI ROA pre svoje prefixy
4
Dohodnem RTBH s upstream (a spýtam sa na scrubbing)
5
Overím offline zálohy konfigurácií — a reálnu obnovu z nich
6
Spíšem jednostranový IR plán: kto rozhoduje, koho volám, v akom poradí
7
Naplánujem prvé tabletop cvičenie
Odolnosť sa buduje po krokoch — nie jedným veľkým nákupom.

## Slide 32
Otázky?

## Slide 33
Ďakujem za pozornosť
Otázky a diskusia vítané
Michal Lonček · Energotel, a.s.